大規模建築物等自己評価書〔岬・丘陵景観領域における工作物の場合〕

１　基本目標

①個性のある風景の発掘と創造（西播磨海岸らしさの創造）

②自然の摂理を生かす（自然を守りながら利用する視点）

③地域の生活環境の質的向上（生活環境の保全と創造）

④伝統文化の再認識（歴史的な環境の保全と再生）

２　基本方針

①岬、崎及び鼻からの風景の保全と調和

②海上からの風景の調和

③海岸道路軸からの風景の調和

④視点場（展望台、眺望点）からの風景の保全と調和

３　項目別基準

| 項 目 | 基 準 | ﾁｪｯｸ欄 | 景観への配慮事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置・規模 | 位置 | 分散したり、分棟したりするなど、周辺景観に突出しない位置・規模とする。 |  |  |
|  |  | 主要な視点場から見て、背景の山地や丘陵のスカイラインを分断し、又は遮へいしないよう努める。 |  |  |
|  |  | 主要な視点場から見て、社寺等、歴史的ランドマークを遮らないよう努める。 |  |  |
|  |  | 主要な視点場からの海への眺望や海岸線への眺望を遮らないよう努める。 |  |  |
|  |  | 敷地が山裾の場合、谷のひだに配置するなど景観上突出しないよう努める。 |  |  |
|  |  | 山並みの稜線上や海岸沿いの配置は避けるよう努める。 |  |  |
|  |  | 集落や谷筋を見通す視線を遮らないよう努める。 |  |  |
|  | 高さ | 主要な視点場から見て、岬や鼻の丘陵地のスカイラインを切らない高さとし、周囲の環境に溶け込むよう努める。 |  |  |
|  | 周辺建築物との関係 | 周辺に建築物がある場合は以下の点に配慮する。 (１)接道部の軒高の連続性に配慮する。 (２)雁行型配置や分節デザインに努め、周辺建築物の間口幅との調和に配慮する。 |  |  |

| 項 目 | 基 準 | ﾁｪｯｸ欄 | 景観への配慮事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置・規模 | 敷地 | 自然地形を尊重し、造成は必要最小限とし、周辺地形になじむよう努める。 |  |  |
|  |  | 造成により法面や擁壁が生じる場合は、石積み等の自然材料の利用に努める。 |  |  |
|  |  | 裸地の法面やコンクリート等の自然材料以外で擁壁を設置した場合は、遮へい緑化に努める。 |  |  |
|  |  | 余裕ある敷地を確保し、建ぺい率・容積率にゆとりを持たせるよう努める。 |  |  |
| 意 匠 | 壁面 壁面設備 屋根・屋上 屋上設備 低層部 基礎部 | 周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠とする。 |  |  |
|  | 駐車場部 | 周辺と調和した出入口意匠や外壁仕上げとなるよう配慮し、主要な視点場、特に見下ろす位置にある視点場から自動車が見えにくい構成となるよう努める。 |  |  |
|  | 屋外階段 ベランダ等 日除け | 周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠とする。 |  |  |
|  | その他 | 多くの視線を集める場所に建つ場合には、建築物の意匠に特に配慮する。 |  |  |
| 材 料 | 金属やガラス等の光沢性のある材料を大きな面積で用いないよう努める。大きな面積で用いる場合には、周辺景観との調和に努める。 |  |  |
|  | 経年変化により見苦しくならない材料を選択するよう配慮する。 |  |  |
|  | 下見板や基礎や擁壁には、地場材料やそれに類した材料を活用するよう努める。 |  |  |

| 項 目 | 基 準 | ﾁｪｯｸ欄 | 景観への配慮事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色 彩 | 外壁 | 基調となる色彩は、けばけばしくならないよう努める。その範囲は、マンセル色票系においておおむね次のとおりとし、色彩の演出に工夫する。 （１）Ｒ（赤）系又はＹＲ（橙）系の色相を使用する場合は、彩度４以下 （２）Ｙ（黄）系の色相を使用する場合は、彩度４以下 （３）その他の色相を使用する場合は、彩度２以下 |  |  |
|  |  | 海岸線や緑と調和した落ち着いた色調に努める。 |  |  |
|  |  | 埋立地では、上記の低彩度の色彩に加えて、色調及び色相の異なるアクセントカラーの使用についても、低彩度とし、変化の中にも、落ち着いた調和を図るものとする。 |  |  |
|  |  | 上記にかかわらず、航空法その他の法令により、色彩について許可等を受けて設置する工作物並びに広告塔、広告板及び遊戯施設については適用しない。 |  |  |
|  | 屋根 | 周辺の緑と調和しやすい低彩度の落ち着いた色調に努める。その範囲は、外壁の基準に準じる。 |  |  |
|  |  | ただし、航空法その他の法令により、色彩について許可等を受けて設置する工作物並びに広告塔、公告板及び遊技施設については適用しない。 |  |  |
| その他 | 太陽光発電パネル | 設置する工作物の色彩等との調和や、工作物と一体的な意匠とするなど、周辺からの見え方に配慮する。 |  |  |
|  |  | 地上に設置する場合は、通りや周辺から展望できる部分において、植栽等により修景を行うなど、周辺景観に違和感を与えないよう配慮する。 |  |  |
|  | 植栽 | 周囲の植栽に努める。 |  |  |
|  | 駐車場 | 位置、植栽、塀・門の意匠等に配慮する。 |  |  |
|  |  | 新しい埋立地では、周辺の既存樹林と調和するよう敷地の四周などの緑化に努める。 |  |  |
|  |  | 主要な視点場、特に見下ろす位置にある視点場から自動車が見えにくいように配慮する |  |  |
|  | 外構 | 単調で閉鎖的な塀・擁壁を避けるなど、周辺のまち並みや自然景観と調和した印象となるよう配慮する。 |  |  |
|  | 掲出物 | 案内板、広告物等の掲出物は、周囲のまち並みや環境と調和した意匠、形状及び材料に努める。 |  |  |